Сметная стоимость строительства коттеджа LK 1009.

Сметная стоимость строительства коттеджа – неотъемлемая часть проектной документации, договора на любое строительство, позволяющая в процессе производства работ избегать взаимного недопонимания между Заказчиком и Исполнителем. Ниже рассмотрим пример составления сметы на строительство коттеджа в Московской области (на расстоянии 10-15 км от МКАД), в качестве материалов рассматриваются исключительно качественные, в т.ч. и импортные отделочные материалы фасадов. Смета составлена в ценах на 01 февраля 2018 г.

| №п/п | Конструктивы. Виды работ. Материалы | Ед .изм. | Объем | Цена за ед.руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | А. Фундамент с цоколем |  |  |  |  | Для горизонтальной поверхности |
|  | Материалы |  |  |  | 846904 |  |
| 1. | Бетон с доставкой М-300 | м3 | 41,00 | 4800 | 196800 |  |
| 2. | Бетон с доставкой М-350 | м3 | 45,51 | 5100 | 232101 |  |
| 3. | Арматура | кг | 2308,0 | 39 | 90012 |  |
| 4. | Вязальная проволока | кг | 15 | 81 | 1215 |  |
| 5. | Пиломатериалы 25х150х6000 | м3 | 6,86 | 8800 | 60368 |  |
| 6. | Брус 50х50х6000 | м3 | 1,0 | 8800 | 8800 |  |
| 7. | Шпилька Ф8мм | шт | 624 | 80 | 49920 |  |
| 8. | Кирпич полнотелый глин. | шт | 3724 | 15 | 55860 |  |
| 9. | Песок карьерный | м 3 | 5.00 | 1100 | 5500 |  |
| 10. | Щебень гранитный | м 3 | 10,00 | 2600 | 26000 |  |
| 11. | Цемент м500 | меш. | 70 | 340 | 23800 |  |
| 12. | Полиэтиленовая пленка | м2 | 268,00 | 11,0 | 2948 |  |
| 13. | Фиксаторы защитного слоя | шт | 560 | 7,0 | 3920 |  |
| 14. | Рубероид | шт | 4.00 | 380,00 | 1520 |  |
| 15. | Труба п/эт | шт | 6,00 | 280,00 | 1680 |  |
| 16. | Колена сан/вводов с заглушкой | шт | 2 | 70,00 | 140 |  |
| 17. | Сетка кладочная | м2 | 36 | 128,00 | 4608 |  |
| 18. | Пена монтажная | шт | 3,00 | 360,00 | 1080 |  |
| 19. | Фанера 10мм 1,52х1,52 | шт | 6,00 | 612,00 | 3672 |  |
| 20. | Песок на обратную засыпку | м3 | 54,00 | 1100,00 | 59400 |  |
| 21. | Битумная мастика | кг | 290,00 | 64,00 | 18560 |  |
|  | Работа |  |  |  | 495738 |  |
| 1. | Разбивка фундамента | шт | 1,00 | 9000,00 | 9000 |  |
| 2. | Отрывка (зачистка) траншеи | м3 | 60,00 | 900,00 | 54000 |  |
| 3. | Монтаж /демонтаж опалубок, армирование, бетонирование | м3 | 85,5 | 4500,00 | 384750 |  |
| 4. | Обмазочная гидроизоляция | м2 | 290,00 | 120,00 | 34800 |  |
| 5. | Кирпичная кладка цоколя | м3 | 2,80 | 1600,00 | 4480 |  |
| 6. | Выгрузка а/машин | а/м | 2,00 | 1600 | 3200 |  |
| 7. | Бетонирование связей, балок | м/п | 4.59 | 1200 | 5508 |  |
|  | Механизмы |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетононасос | м/см | 2,00 | 34000,0 | 68000 |  |
| 2. | Автокран | м/см | 1,00 | 1600,00 | 16000 |  |
| 3. | Автотранспорт на доставку | а/м | 2,00 | 11000,00 | 22000 |  |
| 4. | Экскаватор | м/см | 1.00 | 14000,00 | 14000 |  |
| 5. | Автотранспорт на вывоз грунта | Рейс | 12,00 | 3500,00 | 42000 |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 1 504 642 |  |
|  | Прочие затраты 2 |  |  |  | 30092 |  |
|  | Всего по разделу «А» |  |  |  | 1 534 734 |  |
|  | Б. Стены |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 1116549 |  |
| 1. | Газосиликатные блоки 375 мм | м3 | 180,00 | 4330,0 | 779400 | Ютонг в комплекте |
| 2. | Газосиликатные блоки 150 мм | м3 | 11,6 | 4290,00 | 49764 |  |
| 3. | Газосиликатные блоки 250 мм | м3 | 5,63 | 4070.00 | 22914 |  |
| 4. | Клей монтажный | меш. | 260,00 | 320,00 | 83200 |  |
| 5. | U-образный блок 375 мм | шт | 210,00 | 344,00 | 72240 |  |
| 6. | Бетон на монолитный пояс | м3 | 10,2 | 4800,00 | 48960 |  |
| 7. | Сетка кладочная | м2 | 15,00 | 168,00 | 2520 |  |
| 8. | Арматура на монолитный пояс | кг | 535,00 | 39,00 | 20865 |  |
| 9. | Вязальная проволока | кг | 7,00 | 81,00 | 567 |  |
| 10. | Шпилька Ф8 ммх600 мм | шт | 75,00 | 80,00 | 6000 |  |
| 11. | Шпилька в пояс опалубки | шт | 60,00 | 80,00 | 4800 |  |
| 12. | Пенополистирол экстр. | м3 | 0,4 | 5800,00 | 2320 |  |
| 13. | Фиксаторы | шт | 146,00 | 5,80 | 847 |  |
| 14 | Сетка кладочная | м2 | 16,00 | 168 | 2688 |  |
| 15. | Песок | м3 | 1,40 | 1100,00 | 1540 |  |
| 16. | Цемент | меш. | 9,00 | 340,00 | 3060 |  |
| 17. | Доска 50х150х6000 | м3 | 2.03 | 8800 | 17864 |  |
|  | Работа. |  |  |  | 453448 |  |
| 1. | Кладка блоков | м3 | 197,20 | 1800 | 354960 |  |
| 2. | Монтаж монолитного пояса и перемычек | п.м. | 105 | 600 | 63000 |  |
| 3. | Монтаж монолитного пояса в опалубке | п.м. | 24,00 | 880 | 21120 |  |
| 4. | Выгрузка автомашин | а/м | 1,00 | 1600,00 | 1600 |  |
| 5. | Сборка и разборка лесов | м2 | 399,00 | 32,00 | 12768 |  |
|  | Механизмы |  |  |  | 94000 |  |
| 1. | Автотранспорт | а/м | 6,00 | 11000 | 66000 |  |
| 2. | Автокран | м/см | 2,00 | 14000 | 28000 |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 1 663997 |  |
|  | Прочие затраты 2 |  |  |  | 33280 |  |
|  | Всего по разделу сметы «Б» |  |  |  | 1 697 286 |  |
|  | В. Вентканалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 100718 |  |
| 1. | Кирпич полнотелый | шт | 3158,00 | 15,00 | 43370 |  |
| 2. | Кирпич полнотелый печной | шт | 1388,00 | 30,00 | 41640 |  |
| 3. | Песок | м3 | 3,40 | 1100 | 3740 |  |
| 4. | Сетка кладочная 50х50х3 | м2 | 11,00 | 168,00 | 1848 |  |
| 5. | Цемент | меш | 18,00 | 340,00 | 6120 |  |
|  | Работа |  |  |  | 66062 |  |
| 1. | Кладка кирпича под расшивку | м2 | 28,00 | 1800 | 50400 |  |
| 2. | Кладка вентканалов | м3 | 8,9 | 1580 | 14062 |  |
| 3. | Выгрузка автомашин | а/м | 1,00 | 1600,00 | 1600 |  |
|  | Механизмы |  |  |  | 27000 |  |
| 1. | Автотранспорт | а/м | 1,00 | 11000 | 11000 |  |
| 2. | Автокран | м/см | 1,00 | 16000 | 16000 |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 193780 |  |
|  | Прочие затраты 2 |  |  |  | 3875 |  |
|  | Всего по разделу сметы «В» |  |  |  | 197655 |  |
|  | Г. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 307020 |  |
| 1. | Перекрытие ПБ-37-12-8 | шт | 1,00 | 6572,0 | 6572 |  |
| 2. | ПБ-50-12-8 | шт | 6,00 | 8800,0 | 52800 |  |
| 3. | ПБ-55,5-12-8 | шт | 6,00 | 9857,0 | 59,142 |  |
| 4. | ПБ-43,6-12-8 | шт | 1,00 | 7743,0 | 7743 |  |
| 5. | ПБ-45,2-12-8 | шт | 7,00 | 8027,0 | 56189 |  |
| 6. | ПБ-28,5-12-8 | шт | 2,00 | 4218,0 | 8436 |  |
| 7. | ПБ-49,3-12-8 | шт | 6,00 | 8756,0 | 52536 |  |
| 8. | ПБ-55-12-8 | шт | 4,00 | 9768,0 | 39072 |  |
| 9. | Бетон М-250 на некратные места и связи | м3 | 1.10 | 4560,0 | 5016 |  |
| 10. | Арматура на некратные места | кг | 84,00 | 39,00 | 3276 |  |
| 11. | Сетка 100х100х5 | м2 | 7,00 | 168,00 | 1176 |  |
| 12. | Арматура на связку плит Ф6 | кг | 75,00 | 39,00 | 2925 |  |
| 13. | Монтажная пена | шт | 17,00 | 360,00 | 6120 |  |
| 14. | Цемент | меш | 6,00 | 340,00 | 2040 |  |
| 15. | Песок | м3 | 1,50 | 850,00 | 1275 |  |
| 16. | Шпилька в компл. | шт | 22,00 | 69,00 | 1518 |  |
| 17. | Утеплитель | м3 | 0,20 | 1720,00 | 344 |  |
| 18. | Рубероид | шт | 2,00 | 420,00 | 840 |  |
|  | Работа |  |  |  | 101560 |  |
| 1. | Монтаж ж/б плит | м2 | 280 | 300 | 84000 |  |
| 2. | Бетонирование некратных мест | м2 | 3,21 | 2400,00 | 7704 |  |
| 3. | Бетонирование связей | м.п. | 11,20 | 880,00 | 9856 |  |
|  | Механизмы |  |  |  | 126200 |  |
| 1. | Автотранспорт | а/м | 6,00 | 15700,00 | 94200 |  |
| 2. | Автокран | м/см | 2,00 | 16000,00 | 32000 |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 534780 |  |
|  | Прочие затраты 2 |  |  |  | 10695 |  |
|  | Всего по разделу сметы «Г» |  |  |  | 545430 |  |
|  | Д. Кровля |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 659931 |  |
| 1. | Брус 100х200 | м3 | 3,50 | 8800 | 30800 |  |
| 2. | Стропила 50х200 | м3 | 8,80 | 8800 | 77440 |  |
| 3. | Брус 50х50 | м3 | 4,50 | 9200 | 41400 |  |
| 4. | Брус 50х100 | м3 | 1,00 | 8800 | 8800 |  |
| 5. | Брус 50х150 | м3 | 2,66 | 8800 | 23408 |  |
| 6. | Доска 25х150 | м3 | 6,60 | 8800 | 58080 |  |
| 7. | Гидроизоляционная пленка | рул | 4,00 | 4200 | 16800 |  |
| 8. | Пароизоляционная пленка | рул | 5 ,00 | 3200 | 16000 |  |
| 9. | Скотч | шт | 3,00 | 279 | 837 |  |
| 10. | Торцевая планка | шт | 19,00 | 357,00 | 6738 |  |
| 11. | Капельник | шт | 17,00 | 246,00 | 4182 |  |
| 12. | Карнизная планка | шт | 17,00 | 279,00 | 4743 |  |
| 13. | Мет.черепица | м2 | 285,00 | 365,00 | 104025 |  |
| 14. | Накладные ендовы | шт | 449,00 | 449,00 | 5388 |  |
| 15. | Планка примыкания в штробу | шт | 6,00 | 376,00 | 2256 |  |
| 16. | Лист плоский 1,25х2,0 | шт | 5,00 | 890,00 | 4450 |  |
| 17. | Козырек на вентканалы | шт | 2,00 | 6240,00 | 12480 |  |
| 18. | Коньковая планка | шт | 12,00 | 450 | 5400 |  |
| 19. | Аэроэлемент конька | шт | 5,00 | 1238,0 | 6190 |  |
| 20. | Антисептик | шт | 10,00 | 1520,00 | 15200 |  |
| 21. | Герметик | шт | 10,00 | 473,00 | 4730 |  |
| 22. | Утеплитель 200 мм | м3 | 57,00 | 1646,00 | 93822 |  |
| 23. | Снегозадержатель трубчатый | шт | 16,00 | 3320,00 | 53100 |  |
| 24. | Саморезы | уп | 10,00 | 600 | 6000 |  |
| 25. | Краска аэрозоль | шт | 2,00 | 760,00 | 1520 |  |
| 26. | Пенофол 15м х1,2м х10 мм | рул | 1,00 | 1223,00 | 1233 |  |
| 27. | Желоба | шт | 21,00 | 780,00 | 16380 |  |
| 28. | Угол желоба | шт | 6,00 | 964,00 | 5784 |  |
| 29. | Крюк желоба | шт | 95,00 | 136,00 | 12920 |  |
| 30. | Приемная воронка | шт | 6,00 | 218,00 | 1308 |  |
| 31. | Крепеж водосточной трубы | шт | 30.00 | 138,00 | 4140 |  |
| 32. | Труба водостока | шт | 30,00 | 358,00 | 10740 |  |
| 33. | Колено угловое | шт | 6,00 | 199,00 | 1194 |  |
| 34. | Колено угловое к воронкам | шт | 12,00 | 199,00 | 2388 |  |
|  | Работа |  |  |  | 525800 |  |
| 1. | Монтаж теплой кровли | м2 | 285,00 | 1800 | 513000 |  |
| 2. | Монтаж вент.козырьков | шт | 2,00 | 1000 | 2000 |  |
| 3. | Разгрузка автомашин | а/м | 6,00 | 1600 | 9800 |  |
|  | Механизмы |  |  |  | 63000 |  |
| 1. | Автотранспорт | а/м | 5,00 | 11000 | 55000 |  |
| 2. | Автокран | м/см | 0,50 | 16000 | 8000 |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 1248731 |  |
|  | Прочие затраты 2 |  |  |  | 24974 |  |
|  | Всего по разделу сметы «Д» |  |  |  | 1273705 |  |
|  | Е. Облицовка стен |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 846526 |  |
| 1. | Кирпич облицовочный TERCA 250х85х65 | шт | 8000,0 | 38,00 | 304000 |  |
| 2. | Песок | м3 | 11,00 | 1100 | 12100 |  |
| 3. | Цемент | меш | 57,00 | 340,00 | 19380 |  |
| 4. | Гибкие связи | пач | 6,00 | 5600 | 33600 |  |
| 5. | Доска 50х150х6000 | м3 | 6,07 | 8800 | 53416 |  |
| 6. | Плита ПСБС 35; 50 мм | м3 | 8,00 | 1900 | 15200 |  |
| 7. | Пенаклей | шт | 42 шт | 365 | 15330 |  |
| 8. | Крепеж (грибок) плит стальной сердечник | шт | 1200 | 25 | 30000 |  |
| 9. | Сетка фасадная полимерная с учетом угловых элементов | м2 | 180,00 | 120 | 21600 |  |
| 10. | Штукатурка фасадная Севенер | меш | 230 | 470 | 108100 |  |
| 11. | Штукатурка структурная Диамант | меш | 40,00 | 420,00 | 16800 |  |
| 12. | Краска фасадная Tikkurilla | вед | 12,00 | 7500 | 90000 |  |
| 13. | Планкен лиственница | м2 | 40,00 | 1800 | 72000 |  |
| 14. | Крепеж «змейка» | шт | 1400 | 25 | 35000 |  |
| 15. | Отлив на цоколь | м | 80,00 | 250 | 20000 |  |
|  | Работа |  |  |  | 794238 |  |
| 1. | Кладка лицевого кирпича | м2 | 205,0 | 1800 | 369000 |  |
| 2. | Кладка столбов | м | 14,4 | 1600 | 23040 |  |
| 3. | Сборка/разборка лесов | м2 | 298,00 | 51,00 | 15198 |  |
| 4. | Монтаж плит ПСБС на клей и грибок | м2 | 150,00 | 650,00 | 97500 |  |
| 5. | Оштукатуривание по маякам | м2 | 150,00 | 650 | 97500 |  |
| 6. | Нанесение структурной штук. | м2 | 150,00 | 400 | 60000 |  |
| 7. | Окраска в 2 слоя | м2 | 150,00 | 400 | 60000 |  |
| 8. | Монтаж отлива | м | 80,00 | 150 | 12000 |  |
|  | Механизмы |  |  |  | 54000 |  |
| 1. | Автотранспорт | а/м | 3,00 | 11000 | 33000 |  |
| 2. | Автокран | м/см | 1,50 | 14000 | 21000 |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 1694 764 |  |
|  | Прочие затраты 2 |  |  |  | 33895 |  |
|  | Всего по разделу сметы «Е» |  |  |  | 1728659 |  |
|  | Ж. Метизы |  |  |  | 48200 |  |
|  | Площадь застройки | м2 |  |  | 291 |  |
|  | Итого по всем разделам |  |  |  | 7025669 |  |
|  | На 1 м2 застройки |  |  |  | 24143 |  |
|  | Накладные расходы 5 |  |  |  | 351283 |  |
|  | Итого с накладными расходами |  |  |  | 7376952 | (25350 руб/м2) |
|  | Услуги компании 18 |  |  |  | 1327851 |  |
|  | Общая стоимость |  |  |  | 8704803 |  |
|  | Стоимость 1 м2 в |  |  |  | 29913 |  |